## Slide 1: 10 חברות, 10 שבועות, 10 חידות
חדשות מסטארטאפים ישראליים
בינארי, מספרים עם סימן, שערים וטרנזיסטורים | Hailo | שבוע 2
טבלאות אמת, דה מורגן, רכיבי בנייה | Xsight Labs | שבוע 3
מפות קרנו, השהיות, תיאור חומרה | NextSilicon | שבוע 4
תפסנים, דלגלגים ואוגרים | RAAAM | שבוע 5
מכונות מצבים ובקר הרמזור | Particula | שבוע 6
מור ומילי, תכנון מכונות מצבים | Quantum Source | שבוע 7
זמני התקנה והחזקה, הטיית שעון, מסנכרנים | proteanTecs | שבוע 8
מחברים, הצצה קדימה, משווים | Chain Reaction | שבוע 9
ALU, הזזות, כפל וחילוק | NextSilicon | שבוע 10
נקודה קבועה וצפה, מונים ואוגרי הזזה, זיכרונות | DustPhotonics | שבוע 11
Notes: Each week has two slides: the news story with a question (show it in that week), and the answer with the reason (show it at the start of the next week).

## Slide 2: Hailo: אותם 8 ביטים, שתי משמעויות
שבוע 2 · בינארי, מספרים עם סימן, שערים וטרנזיסטורים
החידה של שבוע 2: 63 ועוד 1 יוצא מינוס 64. איך?
מה קרה?
Microchip השלימה בספטמבר 2026 את רכישת Hailo הישראלית, שמפתחת שבבי בינה מלאכותית למצלמות ולרכבים. השבבים של Hailo מחשבים במספרים שלמים קטנים: המשקלים של הרשת נשמרים כמספרים עם סימן, והערכים שעוברים בין השכבות כמספרים בלי סימן.
INT8
משקלים עם סימן, ערכים בלי סימן (מסמכי Hailo)
ומה זה קשור לשבוע 2?
השבוע: מספרים בינאריים עם סימן ובלי סימן. אותם 8 ביטים הם 0 עד 255 כמספר בלי סימן, או מינוס 128 עד 127 כמספר עם סימן. החומרה לא יודעת מה הם, רק הדרך שבה קוראים אותם קובעת.
שאלה: מה הערך של 11111111 כמספר בלי סימן? ומה כמספר עם סימן?
https://hailo.ai/de/developer-zone/training-and-support/hailo-quantization-scheme-2/
Notes: Hailo quantization scheme (hailo.ai): weights are signed int4/int8/int16, activations unsigned uint8/uint16 with a zero point. Microchip completed the acquisition of Hailo on 21.9.2026 (Nasdaq / Microchip press release, https://www.nasdaq.com/articles/microchip-technology-completes-acquisition-hailo). The answer is on the next slide; show it at the start of week 3.

## Slide 3: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 2 · Hailo
החידה של שבוע 2: 63 ועוד 1 יוצא מינוס 64. איך?
שאלה: מה הערך של 11111111 כמספר בלי סימן? ומה כמספר עם סימן?
תשובה: 255 בלי סימן, ומינוס 1 עם סימן.
למה?
בלי סימן, כל ביט שווה חזקה של 2: 128 + 64 + ... + 1 = 255. במשלים ל 2 לביט העליון יש משקל שלילי: מינוס 128 ועוד 127 = מינוס 1. אותו מעגל מחבר את שניהם, רק הפירוש שונה, ולכן Hailo רושמת ליד כל מספר אם הוא עם סימן. וזו גם החידה: ב 7 ביטים עם סימן, 0111111 ועוד 1 = 1000000, וזה מינוס 64.
Notes: Show at the start of week 3. Hailo quantization scheme (hailo.ai): weights are signed int4/int8/int16, activations unsigned uint8/uint16 with a zero point. Microchip completed the acquisition of Hailo on 21.9.2026 (Nasdaq / Microchip press release, https://www.nasdaq.com/articles/microchip-technology-completes-acquisition-hailo). The answer is on the next slide; show it at the start of week 3.

## Slide 4: Xsight Labs: מתג שמשנה תפקיד
שבוע 3 · טבלאות אמת, דה מורגן, רכיבי בנייה
החידה של שבוע 3: שלושה מתגים הופכים שבב אחד למכונות שונות. איך?
מה קרה?
Xsight Labs הישראלית גייסה ביולי 2026 יותר מ 300 מיליון דולר, לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר. המתג שלה, X2, מעביר 12.8 טרה ביט בשנייה בפחות מ 200 וואט, ויש לו נתיב נתונים שאפשר לתכנת מחדש ולהתאים ליישומי רשת שונים תוך כדי עבודה.
$2.8B
שווי, יולי 2026
ומה זה קשור לשבוע 3?
השבוע: טבלאות אמת ורכיבי בנייה כמו הבורר (מרבב). כמה ביטים של בחירה מחליטים איזה מעגל מחובר ליציאה. כך שלושה מתגים בלוח שלכם הופכים את אותו שבב למכונות שונות.
שאלה: לבורר יש 3 קווי בחירה. בין כמה כניסות הוא יכול לבחור?
https://siliconangle.com/2026/07/30/programmable-networking-chip-startup-xsight-labs-raises-300m/
Notes: SiliconANGLE 30.7.2026: more than $300M at a $2.8B valuation; X2 switch 12.8 Tb/s under 200 W with a 'reprogrammable data plane' that can be 'reconfigured for different network applications on the fly'. That a few configuration bits choose the function is OUR teaching link, not a claim about how X2 is built. Lab 1: SW9..SW7 pick one of 8 cards.

## Slide 5: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 3 · Xsight Labs
החידה של שבוע 3: שלושה מתגים הופכים שבב אחד למכונות שונות. איך?
שאלה: לבורר יש 3 קווי בחירה. בין כמה כניסות הוא יכול לבחור?
תשובה: בין 8 כניסות.
למה?
כל קו בחירה הוא ביט, ו 3 ביטים נותנים 2 בחזקת 3 = 8 צירופים. כל צירוף מחבר כניסה אחרת ליציאה, ושורה אחרת בטבלת האמת. זו התשובה לחידה: SW9, SW8, SW7 הם 3 קווי בחירה, ולכן בלוח של מעבדה 1 יש 8 קלפים, 8 מעגלים שהבורר בוחר ביניהם. ביט בחירה רביעי היה מכפיל את המספר ל 16.
Notes: Show at the start of week 4. SiliconANGLE 30.7.2026: more than $300M at a $2.8B valuation; X2 switch 12.8 Tb/s under 200 W with a 'reprogrammable data plane' that can be 'reconfigured for different network applications on the fly'. That a few configuration bits choose the function is OUR teaching link, not a claim about how X2 is built. Lab 1: SW9..SW7 pick one of 8 cards.

## Slide 6: NextSilicon: שבב שמתארגן לפי התוכנית
שבוע 4 · מפות קרנו, השהיות, תיאור חומרה
החידה של שבוע 4: אותו שבב הפך למשחק. איך הוא נהיה מעגל אחר?
מה קרה?
NextSilicon הישראלית השיקה באוקטובר 2025 את Maverick-2. אין בו מונה תוכנית שמריץ פקודה אחרי פקודה: התוכנה של החברה ממפה את החלקים העמוסים של התוכנית על רשת של יחידות חישוב, ומשנה את המיפוי בזמן ריצה. לפי החברה, בבדיקה HPCG הוא מגיע לביצועים של מעבד גרפי בערך בחצי מההספק.
½
מההספק של מעבד גרפי, לפי החברה, אוקטובר 2025
ומה זה קשור לשבוע 4?
השבוע: תיאור חומרה בקוד. הקוד שתכתבו לא רץ על הלוח, הוא הופך לחיבורים בין שערים. כשטוענים קובץ אחר, אותו שבב נהיה מעגל אחר, כמו המשחק בשיעור הראשון.
שאלה: מה ההבדל בין מעבד שמריץ תוכנה לבין FPGA שטוענים לתוכו מעגל חדש?
https://www.nextsilicon.com/insights/elads-blog-Maverick2-launch/
Notes: NextSilicon blog and ServeTheHome (https://www.servethehome.com/nextsilicon-maverick-2-brings-dataflow-and-hbm3e-to-hpc-customers/), October 2025: dataflow architecture, no program counter, software maps hot code onto an ALU grid and re-optimizes at run time. ServeTheHome compares it to an FPGA but it is not one. The HPCG figure (GPU-class performance at about half the power) is a company claim. Note: an earlier draft said Maverick-2 'avoids division by using shifts' - that was wrong and is not on the slide.

## Slide 7: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 4 · NextSilicon
החידה של שבוע 4: אותו שבב הפך למשחק. איך הוא נהיה מעגל אחר?
שאלה: מה ההבדל בין מעבד שמריץ תוכנה לבין FPGA שטוענים לתוכו מעגל חדש?
תשובה: המעבד נשאר אותו מעגל ומבצע פקודות אחת אחרי השנייה. ב FPGA המעגל עצמו משתנה.
למה?
ב FPGA יש עשרות אלפי טבלאות אמת קטנות (LUT) ומתגים שמחברים ביניהן. קובץ ה sof קובע מה כתוב בכל טבלה ומה מחובר למה, ולכן אחרי טעינה החיבורים עצמם אחרים: כך אותו שבב נהיה משחק. Maverick-2 באמצע הדרך: יחידות החישוב קבועות, אבל מה שכל אחת מחשבת והחיבורים ביניהן נקבעים לפי התוכנית.
Notes: Show at the start of week 5. NextSilicon blog and ServeTheHome (https://www.servethehome.com/nextsilicon-maverick-2-brings-dataflow-and-hbm3e-to-hpc-customers/), October 2025: dataflow architecture, no program counter, software maps hot code onto an ALU grid and re-optimizes at run time. ServeTheHome compares it to an FPGA but it is not one. The HPCG figure (GPU-class performance at about half the power) is a company claim. Note: an earlier draft said Maverick-2 'avoids division by using shifts' - that was wrong and is not on the slide.

## Slide 8: RAAAM: איפה נשמר הביט?
שבוע 5 · תפסנים, דלגלגים ואוגרים
החידה של שבוע 5: הנורה נשארת דולקת בלי שאף אחד לוחץ. איפה נשמר ה'דולק'?
מה קרה?
RAAAM מפתח תקווה פיתחה זיכרון GCRAM, שמחליף את זיכרון ה SRAM שבתוך שבבים. בספטמבר 2026 הודיעו GlobalFoundries ו RAAAM על פיתוח משותף ועל שבב ניסוי. לפי GlobalFoundries: 40% פחות שטח ועד 60% פחות הספק מ SRAM. בנובמבר 2025 גייסה החברה 17.5 מיליון דולר בהובלת NXP.
40%
פחות שטח מ SRAM, לפי GlobalFoundries
ומה זה קשור לשבוע 5?
השבוע: תפסנים ודלגלגים. תא SRAM שומר ביט בתפסן: שני מהפכים שמזינים זה את זה, כמו הנורה שנשארת דולקת. תא GCRAM שומר את הביט כמטען חשמלי קטן, שדולף לאט, ולכן צריך לרענן אותו מדי פעם.
שאלה: למה תפסן לא צריך רענון, ומטען כן?
https://gf.com/news-and-events/news/gf-and-raaam-memory-technologies-announce-the-joint-development-of-next-generation-gcram-technology-and-test-chip-on-fdx-platform/
Notes: GF press release 2.9.2026: joint development and test chip on 22FDX; GCRAM up to 40% smaller area and up to 60% lower power than SRAM. Series A $17.5M led by NXP, November 2025 (Calcalist, https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sjjv3pp1bg). RAAAM says 2-3 transistors per bit vs 6-8 for SRAM (https://alientt.com/client/raaam/). Gain cell = charge storage needing refresh, SRAM = cross-coupled inverters: EPFL (https://infoscience.epfl.ch/handle/20.500.14299/252284).

## Slide 9: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 5 · RAAAM
החידה של שבוע 5: הנורה נשארת דולקת בלי שאף אחד לוחץ. איפה נשמר ה'דולק'?
שאלה: למה תפסן לא צריך רענון, ומטען כן?
תשובה: בתפסן כל מהפך מחזק מחדש, כל הזמן, את הערך של השני. מטען רק דולף.
למה?
בתפסן שני מהפכים מחוברים במעגל: 1 ביציאה של האחד מכריח 0 אצל השני, וה 0 מכריח 1 אצל הראשון. כל עוד יש חשמל הם משחזרים את הערך בעצמם, וזו התשובה לחידה: ה'דולק' נשמר בלולאת המשוב. בתא מטען אין משוב, המטען דולף, ולכן צריך לקרוא אותו ולכתוב אותו מחדש מדי פעם. המחיר של התפסן: יותר טרנזיסטורים לכל ביט.
Notes: Show at the start of week 6. GF press release 2.9.2026: joint development and test chip on 22FDX; GCRAM up to 40% smaller area and up to 60% lower power than SRAM. Series A $17.5M led by NXP, November 2025 (Calcalist, https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/sjjv3pp1bg). RAAAM says 2-3 transistors per bit vs 6-8 for SRAM (https://alientt.com/client/raaam/). Gain cell = charge storage needing refresh, SRAM = cross-coupled inverters: EPFL (https://infoscience.epfl.ch/handle/20.500.14299/252284).

## Slide 10: GoChess: לוח שזוכר את כל המשחק
שבוע 6 · מכונות מצבים ובקר הרמזור
החידה של שבוע 6: המחסום יודע ששילמת. איך הוא זוכר מה קרה?
מה קרה?
Particula הישראלית גייסה 15 מיליון דולר בספטמבר 2026. הלוח שלה, GoChess, מזהה בחיישנים מגנטיים אם יש כלי על כל משבצת, ומדליק נורות שמראות מהלכים. החיישנים לא יודעים איזה כלי עומד שם: הלוח יודע את העמדה רק כי המשחק מתחיל מהעמדה הרגילה, והוא עוקב אחרי כל מהלך מאז.
$15M
גיוס, ספטמבר 2026
ומה זה קשור לשבוע 6?
השבוע: מכונות מצבים. המצב הוא הזיכרון של מה שקרה עד עכשיו. החיישנים של הלוח רואים רק 'יש כלי' או 'אין כלי', כמו שהחיישן של המחסום רואה רק מכונית. שניהם יודעים יותר, כי הם זוכרים.
שאלה: כלי זז ממשבצת אחת לאחרת. החיישנים רואים רק שמשבצת אחת התרוקנה ואחרת התמלאה. מה עוד הלוח צריך כדי לדעת איזה כלי זז?
https://support.particula-tech.com/hc/en-us/articles/16135035627164-How-does-the-GoChess-board-know-if-it-s-arranged-correctly
Notes: Particula support page: magnetic sensors under each square detect presence only; the board knows the pieces because the game starts from the standard position and it tracks every move. $15M round: Calcalist, September 2026 (https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/bkj3znn00ze).

## Slide 11: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 6 · Particula
החידה של שבוע 6: המחסום יודע ששילמת. איך הוא זוכר מה קרה?
שאלה: כלי זז ממשבצת אחת לאחרת. החיישנים רואים רק שמשבצת אחת התרוקנה ואחרת התמלאה. מה עוד הלוח צריך כדי לדעת איזה כלי זז?
תשובה: את המצב הקודם: איזה כלי עמד במשבצת שהתרוקנה.
למה?
זו מכונת מצבים: המצב הבא הוא פונקציה של המצב הנוכחי ושל הכניסה. הכניסה לבדה (יש כלי, אין כלי) לא מספיקה, צריך את הזיכרון של כל מה שקרה מההתחלה. לכן הלוח חייב להתחיל מעמדה ידועה, כמו שמכונת מצבים מתחילה ממצב reset. וכך המחסום: החיישן רואה רק מכונית, והמצב 'שולם' זוכר את התשלום.
Notes: Show at the start of week 7. Particula support page: magnetic sensors under each square detect presence only; the board knows the pieces because the game starts from the standard position and it tracks every move. $15M round: Calcalist, September 2026 (https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/bkj3znn00ze).

## Slide 12: Quantum Source: לזכור את הראשון, לחכות לשני
שבוע 7 · מור ומילי, תכנון מכונות מצבים
החידה של שבוע 7: אותו כפתור, שתי נורות: אחת מיד, אחת מחכה ולפעמים מפספסת. למה?
מה קרה?
Quantum Source מרחובות הציגה באוקטובר 2026 את QS-LINK, חיבור בין מחשבים קוונטיים. כל ניסיון לשלוח פוטון מצליח בערך פעם אחת מתוך 100, ולכן שני פוטונים שמגיעים יחד מצליחים בערך פעם אחת מתוך 10,000. QS-LINK שומר את הראשון בזיכרון של אטום ומחכה לשני.
פי 60
פחות ניסיונות, לפי סימולציות של החברה
ומה זה קשור לשבוע 7?
השבוע: מור ומילי. אירוע שצריך לקרות בדיוק יחד עם אירוע אחר כמעט תמיד מתפספס. מכונה שזוכרת שהראשון כבר קרה יכולה לחכות לשני. כך גם הנורה שמחכה לשעון: היא מפספסת לחיצה קצרה שלא נפלה על עליית שעון.
שאלה: איך נוודא שהנורה שמחכה לשעון לא תפספס לחיצה קצרה?
https://quantumcomputingreport.com/quantum-source-introduces-memory-assisted-photonic-interconnect-to-unify-multi-modal-quantum-computing/
Notes: Quantum Computing Report, 8.10.2026: QS-LINK, memory-assisted photonic interconnect. About 1% success per attempt, about 1 in 10,000 for two coincident photons; an atom stores the first and waits; about 60x fewer attempts. These numbers are from the company's modeling, not a demonstration. The Moore/Mealy link is our teaching analogy.

## Slide 13: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 7 · Quantum Source
החידה של שבוע 7: אותו כפתור, שתי נורות: אחת מיד, אחת מחכה ולפעמים מפספסת. למה?
שאלה: איך נוודא שהנורה שמחכה לשעון לא תפספס לחיצה קצרה?
תשובה: לזכור את הלחיצה: תפסן שנדלק ברגע הלחיצה ונשאר דלוק עד שהמכונה קוראת אותו.
למה?
הנורה המיידית מחוברת ישר לכפתור, כמו יציאה של מכונת מילי, ולכן מגיבה מיד. הנורה השנייה היא יציאה של מכונת מור: היא משתנה רק בעליית שעון. לחיצה שהתחילה ונגמרה בין שתי עליות לא נראית אף פעם. כשזוכרים שהלחיצה קרתה, היא כבר לא חייבת ליפול על הרגע הנכון. זה גם הרעיון של QS-LINK: לזכור את הראשון, במקום לדרוש ששניהם יגיעו יחד.
Notes: Show at the start of week 8. Quantum Computing Report, 8.10.2026: QS-LINK, memory-assisted photonic interconnect. About 1% success per attempt, about 1 in 10,000 for two coincident photons; an atom stores the first and waits; about 60x fewer attempts. These numbers are from the company's modeling, not a demonstration. The Moore/Mealy link is our teaching analogy.

## Slide 14: proteanTecs: כמה זמן נשאר לאות?
שבוע 8 · זמני התקנה והחזקה, הטיית שעון, מסנכרנים
החידה של שבוע 8: שעון מהיר יותר נותן תשובות שגויות, לא רק מהירות יותר. למה?
מה קרה?
proteanTecs הישראלית מכניסה לתוך שבבים סוכנים קטנים, שמודדים כל הזמן כמה מרווח זמן נשאר על מסלולים אמיתיים בשבב, ומתריעים לפני שהשבב מתחיל לטעות. במרץ 2026 קיבלה השקעה אסטרטגית מקרן ההון של קבוצת TOPPAN היפנית.
TOPPAN
השקעה אסטרטגית, מרץ 2026
ומה זה קשור לשבוע 8?
השבוע: זמן התקנה. אם האות מגיע לדלגלג מאוחר מדי, נשמרת תשובה שגויה בלי שום הודעת שגיאה. כך עבדה חוגת המהירות במעבדה 1: שעון מהיר יותר, יותר תשובות שגויות.
שאלה: מסלול בין שני דלגלגים לוקח 4 ננו שניות. עד איזה תדר שעון הוא יעבוד נכון?
https://proteantecs.com/news/proteantecs-receives-strategic-investment-from-toppan-group-venture-arm-tgvp
Notes: proteanTecs press release, 4.3.2026: strategic investment from TOPPAN Group's venture arm (TGVP). Timing-margin agents in real paths: Semiconductor Engineering (https://semiengineering.com/navigating-timing-margins-like-waze).

## Slide 15: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 8 · proteanTecs
החידה של שבוע 8: שעון מהיר יותר נותן תשובות שגויות, לא רק מהירות יותר. למה?
שאלה: מסלול בין שני דלגלגים לוקח 4 ננו שניות. עד איזה תדר שעון הוא יעבוד נכון?
תשובה: עד 250 מגה הרץ, ובפועל קצת פחות.
למה?
מחזור השעון חייב להיות ארוך מזמן המסלול: 1 חלקי 4 ננו שניות = 250 מגה הרץ. צריך להוסיף את זמן ההתקנה של הדלגלג ואת הטיית השעון, ולכן התדר המרבי נמוך יותר. בשעון מהיר יותר הדלגלג דוגם את התוצאה לפני שהיא מוכנה ושומר ערך שגוי, וזו החידה. הסוכנים של proteanTecs מודדים כמה מרווח נשאר, לפני שזה קורה.
Notes: Show at the start of week 9. proteanTecs press release, 4.3.2026: strategic investment from TOPPAN Group's venture arm (TGVP). Timing-margin agents in real paths: Semiconductor Engineering (https://semiengineering.com/navigating-timing-margins-like-waze).

## Slide 16: Chain Reaction: מיליארדי חיבורים בשנייה
שבוע 9 · מחברים, הצצה קדימה, משווים
החידה של שבוע 9: החיבור הגדול נכשל לפני החיבור הקטן. למה?
מה קרה?
Chain Reaction הישראלית השיקה באוקטובר 2025 את EL3CTRUM, שבב לכריית ביטקוין בטכנולוגיה של 3 ננומטר. כרייה היא חישוב של הפונקציה SHA-256 שוב ושוב, ו SHA-256 בנויה בעיקר מחיבורים של מספרים בני 32 ביט.
3nm
שבב כרייה, אוקטובר 2025
ומה זה קשור לשבוע 9?
השבוע: מחבר אדווה והצצה קדימה. במחבר אדווה הנשא עובר מביט לביט, ולכן חיבור גדול איטי יותר. במחקרים על שבבי SHA-256, החיבורים הם המסלול האיטי ביותר, ולכן משתמשים בהם במחברים עם הצצה קדימה.
שאלה: במחבר אדווה של 32 ביט, דרך כמה מחברים מלאים עובר הנשא במקרה הגרוע?
https://chain-reaction.io/news-medias/el3ctrum-e31-industry-leading-bitcoin-mining-platform/
Notes: Chain Reaction, EL3CTRUM launch, 6.10.2025 (8 days more than a year ago). SHA-256 uses 32-bit additions mod 2^32; the adders set the critical path: Dadda et al., DATE 2004 (https://past.date-conference.com/proceedings-archive/2017/pyear/PAPERS/2004/DATE04/DF_FILES/04D_5.PDF); carry-lookahead / carry-reduced adders in SHA-256 ASICs: https://bitslog.com/2015/02/17/faster-sha-256-asics-using-carry-reduced-adders/ . We do not know which adder EL3CTRUM uses.

## Slide 17: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 9 · Chain Reaction
החידה של שבוע 9: החיבור הגדול נכשל לפני החיבור הקטן. למה?
שאלה: במחבר אדווה של 32 ביט, דרך כמה מחברים מלאים עובר הנשא במקרה הגרוע?
תשובה: דרך כל ה 32.
למה?
במקרה הגרוע, למשל 11...1 ועוד 1, נשא שנוצר בביט 0 עובר דרך כל המחברים עד הביט העליון, וכל מחבר מוסיף השהיה. לכן הזמן גדל עם מספר הביטים, וחיבור גדול נכשל בשעון שבו חיבור קטן עוד מספיק: זו החידה, וראינו אותה בחוגת המהירות. מחבר עם הצצה קדימה מחשב את הנשאים במקביל, וההשהיה שלו גדלה רק כמו הלוגריתם של מספר הביטים.
Notes: Show at the start of week 10. Chain Reaction, EL3CTRUM launch, 6.10.2025 (8 days more than a year ago). SHA-256 uses 32-bit additions mod 2^32; the adders set the critical path: Dadda et al., DATE 2004 (https://past.date-conference.com/proceedings-archive/2017/pyear/PAPERS/2004/DATE04/DF_FILES/04D_5.PDF); carry-lookahead / carry-reduced adders in SHA-256 ASICs: https://bitslog.com/2015/02/17/faster-sha-256-asics-using-carry-reduced-adders/ . We do not know which adder EL3CTRUM uses.

## Slide 18: Arbel: גם במעבד, חילוק הוא תוספת
שבוע 10 · ALU, הזזות, כפל וחילוק
החידה של שבוע 10: חלוקה ב 8 רק מזיזה את הנורות, וחלוקה ב 6 מערבבת אותן. למה חילוק יקר?
מה קרה?
ביוני 2026 הודיעה NextSilicon שתהפוך את ליבת ה RISC-V שלה, Arbel, למעבד שרתים של 64 או 128 ליבות. כל ליבה מבצעת עד 10 פקודות במחזור שעון, ב 3.4 גיגה הרץ. המעבד צפוי ב 2028.
10
פקודות במחזור שעון, בכל ליבה
ומה זה קשור לשבוע 10?
השבוע: ALU, הזזות, כפל וחילוק. בבסיס של RISC-V אין בכלל פקודת כפל או חילוק: הן בהרחבה נפרדת (M). מעבד קטן יכול לוותר עליהן ולחלק בתוכנה, כי מעגל חילוק תופס הרבה שטח ולוקח הרבה זמן.
שאלה: למה חילוק ב 8 הוא רק הזזה של 3 ביטים, וחילוק ב 6 לא?
https://www.nextsilicon.com/insights/nextsilicon-productize-arbel-risc-v-core-into-64core-enterprise-processor-for-ai-hpc/
Notes: NextSilicon, 10.6.2026: Arbel RISC-V core productized into a 64/128-core enterprise CPU, 10-wide issue, RVA23 profile, 3.4 GHz, expected 2028. RV32I has no multiply/divide; the M extension adds them (https://arxiv.org/pdf/2010.16171). Second NextSilicon story in the deck (also week 4).

## Slide 19: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 10 · NextSilicon
החידה של שבוע 10: חלוקה ב 8 רק מזיזה את הנורות, וחלוקה ב 6 מערבבת אותן. למה חילוק יקר?
שאלה: למה חילוק ב 8 הוא רק הזזה של 3 ביטים, וחילוק ב 6 לא?
תשובה: כי 8 הוא 2 בחזקת 3, ו 6 אינו חזקה של 2.
למה?
הזזה ימינה בביט אחד היא חילוק ב 2, כמו שמחיקת הספרה האחרונה במספר עשרוני היא חילוק ב 10. לכן חילוק ב 8 הוא רק חיווט: הביטים זזים 3 מקומות, בלי אף שער. חילוק ב 6 דורש לחסר ולהשוות שוב ושוב, ביט אחרי ביט, כמו חילוק ארוך. זו החידה, ולכן RISC-V שם את החילוק בהרחבה שמעבד קטן יכול לוותר עליה.
Notes: Show at the start of week 11. NextSilicon, 10.6.2026: Arbel RISC-V core productized into a 64/128-core enterprise CPU, 10-wide issue, RVA23 profile, 3.4 GHz, expected 2028. RV32I has no multiply/divide; the M extension adds them (https://arxiv.org/pdf/2010.16171). Second NextSilicon story in the deck (also week 4).

## Slide 20: DustPhotonics: ביטים באור
שבוע 11 · נקודה קבועה וצפה, מונים ואוגרי הזזה, זיכרונות
החידה של שבוע 11: 10 כפול 0.1 יוצא 0.976, אבל 4 כפול 0.25 יוצא בדיוק 1. למה?
מה קרה?
Credo השלימה במאי 2026 את רכישת DustPhotonics הישראלית, שמפתחת שבבי סיליקון פוטוניקה: שבבים שהופכים אותות חשמליים לאור, במשדרים אופטיים של 800 גיגה עד 1.6 טרה ביט בשנייה במרכזי נתונים.
1.6T
ביט בשנייה במשדר אחד
ומה זה קשור לשבוע 11?
השבוע: מונים ואוגרי הזזה. סיב אופטי מעביר ביט אחרי ביט, והשבב עובד על מילים שלמות. אוגר הזזה הוא הגשר: הוא טוען מילה שלמה ומוציא אותה ביט אחרי ביט, ובצד השני להפך. ומהחידה של השבוע, על נקודה קבועה:
שאלה: כמה ביטים אחרי הנקודה צריך כדי לכתוב בדיוק 0.25? ו 0.1?
https://s205.q4cdn.com/511065572/files/doc_news/Credo-Completes-Acquisition-of-DustPhotonics-2026.pdf
Notes: Credo announced the acquisition 13.4.2026 (https://www.businesswire.com/news/home/20260413933103/en/) and completed it 28.5.2026. DustPhotonics: silicon-photonics PICs for 800G to 1.6T optical transceivers; Credo combines them with its SerDes and DSPs. Serializer = shift register is textbook, not a company claim. The question is about the riddle, not the company. 0.1 with 8 fraction bits, truncated: 25/256 = 0.09765625; x10 = 0.977.

## Slide 21: השאלה מהשבוע שעבר
תשובה לשאלה של שבוע 11 · DustPhotonics
החידה של שבוע 11: 10 כפול 0.1 יוצא 0.976, אבל 4 כפול 0.25 יוצא בדיוק 1. למה?
שאלה: כמה ביטים אחרי הנקודה צריך כדי לכתוב בדיוק 0.25? ו 0.1?
תשובה: ל 0.25 מספיקים 2 ביטים (0.01). את 0.1 אי אפשר לכתוב בדיוק בשום מספר סופי של ביטים.
למה?
בבינארי, הביטים אחרי הנקודה שווים חצי, רבע, שמינית וכן הלאה. 0.25 הוא בדיוק רבע. 0.1 בבינארי הוא 0.000110011... שחוזר לנצח. עם 8 ביטים אחרי הנקודה, 0.1 נשמר כ 0.0977, והטעות הקטנה מוכפלת ב 10 ונהיית 0.976. 4 כפול 0.25 יוצא בדיוק 1, כי לא הייתה טעות מלכתחילה.
Notes: Show at the start of week 12. Credo announced the acquisition 13.4.2026 (https://www.businesswire.com/news/home/20260413933103/en/) and completed it 28.5.2026. DustPhotonics: silicon-photonics PICs for 800G to 1.6T optical transceivers; Credo combines them with its SerDes and DSPs. Serializer = shift register is textbook, not a company claim. The question is about the riddle, not the company. 0.1 with 8 fraction bits, truncated: 25/256 = 0.09765625; x10 = 0.977.